Программирование пульта от Xpeed-LX ресивера под универсальные пульты для ТВ

Пульты управления от ресиверов Xpeed-LX можно запрограммировать так, что они смогут работать и со всеми Телевизорами. Для этого нужно ввести 4 х значный код.

Поддержка марок TВ

Список марок телевизоров и их коды в приложении:

Программирование пульта ресивера под ТВ.

1. Включите ТВ

2. Нажмите и держите TV кнопку 3 сек. Дальше загораются LED кнопки TВ и ресивера одновременно.

Отпускайте кнопку TV на пульте ресивера и LED ТВ начинает мигать.

3. Введите пожалуйста 4 х значный код в пульте управления ресивера. Дальше кнопка TV замигает 3 раза и заданный код сохранен.

Если Вы ввели правильный код, то можете управлять этим пультом и ТВ.

Может так случится что не все кнопки/функции в телевизоре работают. Но основные и главные функции Вы можете использовать.

Основные кнопки/функции:

Power, Mute, TV(переключение), Volumen+-, меню, стрелки возле кнопки ОК, цветные кнопки (красная, зеленая, Grün, желтая, синяя) und die цифры 0-9.